Кабинет министров Азербайджанской Республики

Постановление № 214

Об утверждении «Классификации зданий и сооружений I, II и III уровня ответственности»

город Баку, 16 сентября 2008 года

В целях обеспечения исполнения пункта 2.5 Указа Президента Азербайджанской Республики от 13 ноября 2007 года № 650 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Азербайджанской Республики от 2 сентября 2002 года № 782 «Об усовершенствовании правил выдачи специального разрешения (лицензии) на некоторые виды деятельности» Кабинет Министров Азербайджанской Республики постановляет:

1. Утвердить «Классификацию зданий и сооружений I, II и III уровня ответственности» (прилагается).

2. Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики и Государственному комитету по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-министр Азербайджанской Республики

A. РАСИ-ЗАДЕ

Утверждена

постановлением Кабинета министров

Азербайджанской Республики

от 16 сентября 2008 года

№ 214

Классификация зданий и сооружений I, II и III уровня ответственности

Учет уровня ответственности зданий и сооружений

- Для учета уровня ответственности зданий и сооружений, которые могут стать причиной широкомасштабных экономических, социальных и экологических последствий в случае непригодности к эксплуатации, а также разрушения, устанавливаются три уровня*:

- I высокий уровень ответственности;

- II нормальный уровень ответственности;

- III низкий уровень ответственности.

Здания и сооружения I высокого уровня ответственности

| Порядковый № | Название здания и сооружения |
| --- | --- |
| 1. | Резервуар для хранения нефти, продуктов нефтехимии емкостью 10000 и более кубометров |
| 2. | Водные и тепловые электрические станции, водохранилища объемом 10 и более миллионов кубометров |
| 3. | Магистральные трубопроводы, транспортирующие нефть, продукты нефтехимии, газ, воду, сточные воды |
| 4. | Закрытые спортивные сооружения, концертно-выставочные салоны, кинотеатры, театры, музеи, государственные архивы |
| 5. | Станции и туннели метрополитена |
| 6. | Мосты и дорожные переходы длиной 50 и более метров |
| 7. | Сооружения связи высотой 100 и более метров |
| 8. | Дымовые трубы высотой 100 и более метров |
| 9. | Закрытые промышленные и общественные объекты, имеющие переходы 24 и более метров |
| 10. | Редкие (уникальные) здания и сооружения |

* Данная классификация не применяется к зданиям и сооружениям, учет уровня ответственности которых установлен иными нормативными документами.

Здания и сооружения II нормального уровня ответственности

| Порядковый № | Название здания и сооружения |
| --- | --- |
| 1. | Иные здания и сооружения, за исключением зданий и сооружений I уровня ответственности |
| 2. | Жилые дома (за исключением жилых домов высотой до 12 метров*) |
| 3. | Объекты образования и здравоохранения |
| 4. | Объекты культурно-бытового, социального и инфраструктурного назначения |
| 5. | Здания и сооружения в производстве, сельском хозяйстве и иных отраслях экономики |

Здания и сооружения III низкого уровня ответственности

| Порядковый № | Название здания и сооружения |
| --- | --- |
| 1. | Частные жилые дома высотой до 12 метров |
| 2. | Парники, теплицы, летние павильоны, малые склады и иные подобные сооружения |

* Разница между уровнями самой низкой точки и самой высокой точкой кровли здания.

© VneshExpertService LLC

Неофициальный перевод